Взамен ГОСТ 6323-79 «Провода с поливинилхлоридной изоляцией для электрических установок», введен ГОСТ Р 53768-2010 «Провода и кабели для электрических установок на номинальное напряжение до 450/750В включительно».

На основании ГОСТ Р 53768-2010 разработано основное ТУ 16-705.501-2010 «Провода и кабели с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката для электрических установок на напряжение до 450/750В включительно», в которое включены провода и кабели только с медными жилами.

Для выполнения заказов потребителей по проводам с алюминиевыми жилами, были разработаны ТУ 16.К73.098-2010 «Провода и кабели для электрических установок с алюминиевыми жилами на напряжение до 450/750В», которые в целом соответствуют ГОСТ Р 53768-2010, однако применение таких проводов и кабелей не рекомендуется.

Соответствие марок проводов по ТУ 16-705.501-2010, ТУ 16.К73.098-2010 и ГОСТ 6323-79 приведены в таблице.

| Марка по ГОСТ 6323-79 | Наименование провода по ГОСТ 6323-79 | Марка поТУ16-705.501-2010 | Марка по ТУ16.К73.098-2010 | Наименование провода или кабеля по ТУ16.К73.098-2010 или ТУ16-705.501-2010 | Преимущественные области применения | Число жил и их номинальное сечение, мм2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АПВ | Провод одножильный с алюминиевой жилой, с изоляцией из ПВХ пластиката | - | АПуВ | Провод установочный одножильный с алюминиевой жилой, с изоляцией из ПВХ пластиката | Для прокладки в стальных трубах, коробах, на лотках и др., для монтажа эл. цепей | 1 жильные от 2,5мм2 до 120мм2 |
| ПВ1 | Провод одножильный с медной жилой, с изоляцией из ПВХ пластиката | ПуВ | - | Провод одножильный с медной жилой, с изоляцией из ПВХ пластиката, без оболочки | Для прокладки в стальных трубах, коробах, на лотках и др., для монтажа эл. цепей | 1 жильные от 0,5мм2 до 400мм2 |
| ПВ2 | Провод одножильный с медной жилой, с изоляцией из ПВХ пластиката, гибкий | ПуГВ | - | Провод одножильный с медной жилой, с изоляцией из ПВХ пластиката, без оболочки, с гибкой жилой | Для прокладки в стальных трубах, коробах, на лотках и др., для монтажа эл. цепей, где требуется повышенная гибкость при прокладке и монтаже | 1 жильные от 0,5мм2 до 400мм2 |
| ПВ3 | Провод одножильный с медной жилой, с изоляцией из ПВХ пластиката, повышенной гибкости |  | - |  |  |  |
| ПВ4 | Провод одножильный с медной жилой, с изоляцией из ПВХ пластиката, особо гибкий |  | - |  |  |  |
| АППВ | Провод с алюминиевыми жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката, плоский с разделительным основанием | - | Данное исполнение провода отсутствует, рекомендует-ся применять АПуВВ |  |  |  |
| Данное исполнение отсутство-вало |  | - | АПуВВ | Провод установочный с алюминиевыми жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката | Для прокладки под штукатуркой, в бетоне, кирпичной кладке, в пустотах строительных конструкций, а также открыто по поверхности стен и потолков и в др. конструкциях, для монтажа эл. цепей | 1 жильные от 2,5мм2 до 120мм2; 2 жильные от 2,5мм2 до 6мм2 (плоские); 3 жильные от 2,5мм2 до 6мм2 (плоские). |
| ППВ | Провод с медными жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката, плоский с разделительным основанием | Данное исполнение провода отсутствует, рекомендует-ся применять ПуВВ | - |  |  |  |
| Данное исполнение отсутство-вало |  | ПуВВ | - | Провод одно-двух- и трехжильный, с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката | Для прокладки под штукатуркой, в бетоне, кирпичной кладке, в пустотах строительных конструкций, а также открыто по поверхности стен и потолков и в др. конструкциях, для монтажа эл. цепей | 1 жильные от 0,5мм2 до 400мм2; 2 жильные от 0,5мм2 до 4мм2 (плоские); 3 жильные от 0,5мм2 до 4мм2 (плоские). |
| Данное исполнение отсутство-вало |  | - | АКуВВ | Кабель установочный с алюминиевыми жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката | Для прокладки в осветительных сетях, монтажа и присоединения приборов бытового назначения, прокладки под штукатуркой, в бетоне, кирпичной кладке, в пустотах строительных конструкций, а также открыто по поверхности стен и потолков и в др. конструкциях, для монтажа эл. цепей | 2,3,4,5 жильные от 2,5мм2 до 50мм2 (все жилы равного сечения, допускается в 3, 4, 5 жильных кабелях сечением основных жил 25 и 35мм2 жила меньшего сечения 16мм2, а для 50мм2 соответственно 25мм2) |
| Данное исполнение отсутство-вало |  | ПуГВВ | - | Провод одножильный, с медной жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, гибкий | Для прокладки под штукатуркой, в бетоне, кирпичной кладке, в пустотах строительных конструкций, а также открыто по поверхности стен и потолков и в др. конструкциях, для монтажа эл. цепей, где требуется повышенная гибкость при прокладке и монтаже | 1 жильные от 0,5мм2 до 400мм2 |
| Данное исполнение отсутство-вало |  | КуВВ | - | Кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката | Для прокладки в осветительных сетях, монтажа и присоединения приборов бытового назначения, прокладки под штукатуркой, в бетоне, кирпичной кладке, в пустотах строительных конструкций, а также открыто по поверхности стен и потолков и в др. конструкциях, для монтажа эл. цепей | 2,3,4,5 жильные от 0,75мм2 до 50мм2 (все жилы равного сечения, допускается в 3, 4, 5 жильных кабелях сечением основных жил 25 и 35мм2 жила меньшего сечения 16мм2, а для 50мм2 соответственно 25мм2) |
| Данное исполнение отсутство-вало |  | КуГВВ | - | Кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, с гибкими жилами | Для прокладки в осветительных сетях, монтажа и присоединения приборов бытового назначения, прокладки под штукатуркой, в бетоне, кирпичной кладке, в пустотах строительных конструкций, а также открыто по поверхности стен и потолков и в др. конструкциях, для монтажа эл. цепей, где требуется повышенная гибкость при прокладке и монтаже | 2,3,4,5 жильные от 0,75мм2 до 50мм2 (все жилы равного сечения, допускается в 3, 4, 5 жильных кабелях сечением основных жил 25 и 35мм2 жила меньшего сечения 16мм2, а для 50мм2 соответственно 25мм2) |

При наличии в кабеле или проводе, жилы заземления или нулевой жилы, к наименованию кабеля или провода добавляют в скобках буквы (РЕ) или (N) соответственно, а при наличии в кабеле или проводе, и жилы заземления и нулевой жилы, добавляют в скобках буквы (РЕ,N).

Например:

Кабель марки КуГВВ трехжильный с жилой заземления и нулевой жилой равного номинального сечения 25мм2 - Кабель КуГВВ 3х25(РЕ,N) ТУ 16-705.501-2010;

Кабель марки КуГВВ трехжильный с нулевой жилой номинальным сечением 25мм2 и жилой заземления номинальным сечением 16мм2 - Кабель КуГВВ 2х25(N)+1х16(РЕ) ТУ 16-705.501-2010.